Załącznik nr 1

#### KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r.. Nr 199, poz. 1227).

Opisywane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej

wraz  z   przyłączami   i   przepompowniami   ścieków  w   na   terenie  nieruchomości  we  wsiach  Osiek,

Wycinki  i  Jaszczerz w  gminie Osiek”.

Polega na  wykonaniu  układu  rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej i grawitacyjnej we wsi Osiek  i

Wycinki:

- rurociągi grawitacyjne PCV ø 200mm długość L=8500m,

- przyłącza grawitacyjne PCV ø 160mm ok. 196 szt.,

- rurociągi tłoczne PE ø 40/63/90mm długość L= 540/4310/3220m,

- zbiornikowe przepompownie ścieków z pompami zatapialnymi  w  technologii bezskratkowej - ilość 8 kpl.,

- zbiornikowe przepompownie ścieków przydomowe - ilość 6 kpl,

- wodociąg przesyłowo-rozdzielczy PE ø 90/110mm długość L= 950/3650m wraz z uzbrojeniem,

- przyłącza wodociągowe Pe ø 32mm ilość ok. 196 szt.

we wsi Jaszczerz:

- rurociągi grawitacyjne PCV ø 200 mm długość łączna L = 710 m,

- rurociągi grawitacyjne PCV ø 160 mm długość łączna L = 210 m,

- rurociągi tłoczne PE ø 63/40 mm długość łączna L = 1325/210 m,

- zbiornikowe   przepompownie   ścieków  z  dwoma  agregatami  pompowymi  zatapialnymi  w  technologii                                                       bezskratkowj - 1 kpl.,

- pompownie przydomowe z pompami zatapialnymi w technologii bezskratkowej - 5 kpl.,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych d = 1200 mm i tworzywowe PCV 400 mm,

- sieć  wodociągowa  rozdzielcza  PE  ø 90  mm  długości  około  880 m,  uzbrojonej w hydranty ppoż. Ø 80,

- przyłącza wodociągowe szt. 21 PE ø 40 mm.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich

wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną

Inwestycja  o   charakterze  liniowym  stanowi   uzbrojenie  podziemne  dla  zaopatrzenia  w wodę gospodarstw

domowych,  odbioru  i  transportu  ścieków  bytowych  z  istniejącej  i  planowanej  zabudowy  mieszkalnej   w

miejscowościach Wycinki i Jaszczerz do oczyszczalni ścieków w Osieku.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji

i wodociągu z wyjątkiem projektowanych przepompowni   ścieków,  dla  których   niezbędne  jest  wydzielenie

terenu  o powierzchni ok. 14m2 dla każdej.

Zakres inwestycji w Osieku i Wycinkach będzie obejmować działki o numerach:

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  40,  29/2,  41/5,  29/1,  41/4,  44/4,  47/3,  50/18,  50/19, 107, 108/5, 135/1,

177, 113/5, 111/8, 111/3, 127/15, 127/14, 127/7, 169, 147, 42, 41/1,  44/5,  44/3, 109/21, 51, 52,  53, 54,  55,  56,

57, 58,  97/10,  97/6,  59,  60,  61,  97/12,  62,  97/13,  63,  64,  97/15, 65, 66,  97/17, 50/14, 50/15, 50/16,  97/14,

97/18, 97/19, 97/20,  97/22, 67, 71, 73, 97/40, 94, 97/42,  97/43,  97/44, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 93, 95,  96, 98,  130/5,  99, 101,  104/2,  102/1,  102/2,  104/4,  104/11,

104/5,  104/8,  104/6,  104/7, 104/9,  104/10,  187/1,  187/2, 187/5, 187/6,  187/7,  187/8,  187/9,  187/10,  186/1,

186/2,  291,  290,  289,  185,  184,  105/2,  105/1,  106,   183,  182,  181/1,  97/46,   97/35,  97/34,  180/1,  108/4,

108/3,  109/10,  109/9,  109/11,  109/12,  109/8,  109/7,  109/6,  109/18,  109/4, 109/5, 109/20, 109/22, 178, 179,

135/2, 134/5,  134/6,  134/11,  136/3,  136/2, 136/1,  133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 132, 130/2, 130/4, 112/1,

112/7,  112/2, 112/3,  205, 112/4, 112/5, 112/6, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11,  112/12,  112/13,  112/14,  112/15,

112/16,  112/17,  112/18,  112/19,  113/1,  113/2,  113/3, 113/4,  114,  111/1, 111/4, 111/5,  426/1, 426/2,  426/3,

111/10,   111/12,  111/15,   111/16,   111/17,  148,  116/11,  116/12,  116/13,  116/15,  116/14,  116/16,   116/17,

116/18,  116/19,   116/10,  116/9,  116/6,  116/8,  116/7,  116/5,  116/4,  116/3,  116/2,  128/2,   126/11,   126/10,

126/5, 127/1, 127/16, 127/17,  127/13, 127/12, 127/11, 127/10, 127/9,  127/8,  127/6,  127/4, 127/5,  125,  124/5,

124/1,  124/6, 124/4,  126/6, 126/7, 126/8, 126/9,  117/1,  117/2,  117/3,  117/4,   117/5,  117/16,  117/17,  117/6,

117/7,  117/8,   117/9,   117/10, 117/11, 117/12, 122/3, 210/2, 174, 119,  129,  164/1, 164/2,  208,  166/1,  166/3,

167/4, 167/1, 167/3, 209, 168, 137, 172, 173, 175/2, 175/1, 142, 143, 154, 158, 159, 150, 29/2, 41/5,   44/1, 47/1,

47/4, 83, 97/8, 97/23, 50/6, 50/3, 50/4, 50/17, 226, 227,  192,  191,  225/1,  223/2,  190/12, 190/11, 190/7, 190/5,

190/6, 190/9, 190/10, 100, 103, 277, 288, 281, 282,  280,  279, 278, 287, 286, 285,  284,  283,  97/47,  118,  165,

210/1,  211,  213/6,    213/1,  151, 176, 160,  170,  163,  155,  166/4,  180/5, 134/10,  110, 134/3,  109/13,  113/8,

113/7,  276,  126/2,  128/1,  117/18,  123,  122/1,  109/23,  97/3,  127/15,   127/14,  190/8,  190/1,  190/4,  126/1,

97/48,  97/49  obręb  Wycinki,  561/1,  561/5,  561/2,  561/3,  561/4,  854,  855,  549/4,  553/3,  381,  556,  482,

554/1,  856,  554/3,  550,  558,  544,  553/2,  552,  551/1,  462,  554/2,  548,  517,  549/3, 549/2 obręb Osiek,  w

Jaszczerzu  działki  o  numerach: 204/1, 230/4, 204/2,  203, 202, 198,  199/2,  219, 197,  195,  196,  228,  229/1,

229/2,  223/2,  243/1, 230,  231, 245,  232,  233,  242,  235/2,  252,  254,  255/1, 236,  238, 255/2, 256, 239, 257,

241/1,   241/6,   241/2,   241/3,   241/5,   247,  248/1,  249,  250,   248/2,  274,  240, 199/1, 200/1,   200/2,  241/4

obręb Wycinki.

Dotychczasowy sposób ich wykorzystania:

Teren objęty inwestycją stanowi przede wszystkim grunty  budowlane, częściowo rolne (pola, łąki), nieużytki,

tereny leśne oraz  drogi i  ciągi  komunikacyjne. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących

terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym.

Pokrycie szatą roślinną:

Na trasie  planowanej  inwestycji  występują  grunty rolne i budowlane, ciągi komunikacyjne, drogi gruntowe.

Przebieg  trasy  planowanego  uzbrojenia w  terenie  zabudowanym  zlokalizowany  jest  w trasie  istniejących

ciągów komunikacyjnych (drogi gruntowe).

Nie  przewiduje  się  wycinki  drzew  na  trasie  planowanego  uzbrojenia.  W  przypadku  trudnych  kolizji   z

istniejącym  drzewostanem  dopuszcza  się  możliwość przekroczenia drzew metodami bezrozkopowymi – np.

przewiert sterowany na odpowiednich głębokościach poniżej systemu korzeniowego.

W trasie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani żadna inna roślinność chroniona prawem.

3.   Rodzaj technologii (ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

Kanalizacja sanitarna:

Na terenie wsi Wycinki i Jaszczerz brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw domowych

gromadzone  są  w  osadnikach  gnilnych, w znacznej większości nie spełniających wymogów sanitarnych, jak

również  odprowadzane  są  bezpośrednio  do  gruntu  poprzez  lokalny  prowizoryczny  system kanalizacyjny.

Budynki  mieszkalne  zlokalizowane poza zasięgiem zlewni grawitacyjnej przewiduje się podłączyć do układu

kanalizacji ciśnieniowej za pośrednictwem przydomowych zbiornikowych przepompowni ścieków.

W planowanym przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:

- kanały grawitacyjne z rur PCV200 i 160 łączonych na kielich uszczelniony uszczelką gumową,

- szczelne   studnie   rewizyjne  z  elementów prefabrykowanych betonowych i  tworzyw sztucznych PCV i PE

- rurociągi   tłoczne   z   rur   tworzywowych  PE  łączonych   przez  zgrzewanie  doczołowe  i  elektrooporowe

- zbiornikowe przepompownie ścieków wyposażone w pompy zatapialne z wirnikiem kanałowym lub z nożem

tnącym (dla pomp mniejszej mocy) w technologii bezskratkowej,  sterowane  automatycznie z monitoringiem

stanów  awaryjnych.  Niewielka  pojemność  retencyjna komory roboczej przepompowni nie pozwoli na zbyt

długie przetrzymywanie ścieków – nie wystąpi zjawisko zagniwania ścieków w przepompowni.

Całość   przewidzianych  do   zastosowania  materiałów  i   technologii  jest  obojętna  ekologicznie,  w trakcie

eksploatacji nie powoduje zanieczyszczenia środowiska jak również nie oddziaływuje na nie.

Planowana  inwestycja  pozwoli  optymalnie  obciążyć  istniejącą  oczyszczalnię ścieków w Osieku i co za tym

idzie  osiągnięcie  wysokiego  efektu  ekologicznego  a  przede  wszystkim  ochronę  zlewni  rzeki  Wdy przed

zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

Sieć wodociągowa:

Obecnie mieszkańcy  wsi    Wycinki  i Jaszczerz korzystają   z  własnych  wodnych  ujęć  gospodarskich.  Stan

sanitarny ujmowanej wody wykorzystywanej do celów bytowych jest  niezbadany,  tak  więc mając na uwadze

liczbę mieszkańców i problemy w zaopatrzeniu w wodę   podjęto   zamiar  wybudowania  sieci  wodociągowej

rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków.

Technologia i rozwiązania przyjęte do zamierzenia inwestycyjnego:

- rurociągi z rur tworzywowych  PE  łączonych  przez  zgrzewanie   polifuzyjne doczołowe lub elektroporowe;

- armatura o korpusach żeliwnych, staliwnych zabezpieczona   antykorozyjnie;

Przebieg   projektowanej   sieci   kanalizacyjnej   i   wodociągowej  podyktowany   jest  lokalnymi  warunkami

ukształtowania  terenu, istniejącą i  planowaną  zabudową oraz istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu.

4.   Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem dwuwariantowym – wariant realizacji i zaniechania.

Wariant    realizacji    umożliwia    optymalnie   rozwiązać    gospodarkę   wodno-ściekową   w   tym   rejonie

gminy,  umożliwi  rozwój  lokalny,  podniesie  standard  życia  mieszkańców.

Wariant zaniechania spowoduje znaczną degradację środowiska, brak  możliwości   rozwoju lokalnego, niski

standard sanitarny mieszkańców jak również wysokie zagrożenie zanieczyszczania pobliskiego jeziora Kałębie

ściekami.

5.   Przewidywana  ilość  wykorzystywanej  wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Planowane  przedsięwzięcie  charakteryzuje  się  następującymi  wskaźnikami  zużycia surowców, materiałów,

paliw oraz energii:

ETAP REALIZACJI:

- planowane zużycie wody                           - brak potrzeb

- planowane  zużycie  energii  elektrycznej - zasilanie w  energię  el.  W  razie konieczności użycia dla potrzeb

elektronarzędzi z agregatów spalinowych prądotwórczych

- planowane zużycie paliw i mat. pędnych -  dla wydajności koparki ok. 2,5mb/h wykopu średnie zużycie oleju

napędowego dla całości zadania wyniesie 40.300 dm3

ETAP EKSPLOATACJI:

- planowane zużycie wody - dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni ścieków Qśrd=0,08m3/d

- planowane   zużycie  energii  elektrycznej - przepompownie  ścieków  dobowe  zużycie  energii  elektrycznej

18,9kW/d

6.   Rozwiązania chroniące środowisko.

Przyjęte  rozwiązania   technologiczno-techniczne   pozwolą  na  skuteczną  ochronę  środowiska.  W  zakresie

rurociągów   tłocznych   przyjęta   technologia   rur   tworzywowych   PE   (polietylen)  łączonych   na  zgrzew

elektrooporowy   zapewnia  szczelność   układu,   długotrwałą  eksploatację,   bardzo  wysoką  wytrzymałość  i

całkowitą odporność na agresywne właściwości ścieków bytowych.

Kanały grawitacyjne z rur tworzywowych PCV łączone na kielich z uszczelką gumową odporne na  agresywne

działanie ścieków,  technologia  gwarantującą  wysoką  szczelność  na  eksfiltrację  ścieków  i  infiltrację   wód

gruntowych do kanalizacji.

Przepompownie  zbiornikowe  podziemne  wyposażone  w  dwie  pompy  (robocza i rezerwowa) z wirnikiem z

nożem  tnącym  lub wirnikiem  kanałowym  w  technologii  bezskratkowej, nie wymagalna  jest strefa ochrony

sanitarnej dla przepompowni.

Sterowanie pracą  przepompowni odbywać się będzie w cyklu automatycznym  z  możliwością monitorowania

stanów  awaryjnych  i  powiadamiania  służb eksploatacyjnych o wystąpieniu awarii pompy za pośrednictwem

łączności bezprzewodowej GSM lub GPRS na telefon komórkowy.

Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może  spowodować  oddziaływanie na

środowisko  w   różnych   jego  komponentach.  Zwykle   oddziaływanie   to   ogranicza  się  do    najbliższego

otoczenia trasy inwestycji liniowej.

Ogólnie    oddziaływanie    na    środowisko,    które    wystąpi    w   fazie   realizacji   przedsięwzięcia   można

scharakteryzować jako  chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.

W  trakcie  realizacji  inwestycji  planuje  się  prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla

zminimalizowania wpływu  hałasu  na  otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki

transportowe  i inne).  Wzrost  emisji  spalin  z maszyn  budowlanych  nie przekroczy  dopuszczalnych  norm

ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym  rozproszenie

zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych.

Wykonywane  wykopy  pod  kanalizację  spowodują  chwilowe  przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe

zakłócenie walorów  krajobrazowych w obrębie  prowadzonych  prac.  W  ramach  ochrony  gleby, w gruntach

rolnych,   przewiduje  się   w  trasie  przekopów  zdjęcie  warstw  ziemi  (humus),  która   będzie  odłożona  do

ponownego   wykorzystania   po  zakończeniu    prac  budowlanych  i  rekultywacji  strefy  przekopów.  Proces

realizacji  przedsięwzięcia  pociągnąć  może  za  sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z

połączeń  odgałęzień  rur,  pręty  stalowe,  czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji

walorów  krajobrazowych  odpady   te  będą  usuwane  z  miejsca  powstania  i  gromadzone  w  wyznaczonym

miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów.

Nadmiar   ziemi   z   wykopów   wprawdzie   nie   jest   odpadem   ale   zagospodarowanie  będzie  związane  z

rekultywacją  wyrobisk,  kształtowaniem  dróg  na   terenie   gminy.  Nadmiar  grunt   z   przekopów   (urobek)

składowany  będzie  we  wskazanych  miejscach  w  uzgodnieniu  z  Urzędem Gminy w Osieku.

7.  Rodzaj  i   przewidywana  ilość  wprowadzanych   do  środowiska  substancji  lub   energii  przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) ilość i sposób odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych

Planowane  zamierzenie  inwestycyjne obejmuje  skanalizowanie łącznie  około 215 gospodarstw domowych i

domów  letniskowych,  co spowoduje  odbiór  ścieków  bytowych  w ilości  Qśrd =53 m3/d odprowadzenie ich i

oczyszczenie w wymaganym stopniu w oczyszczalni ścieków w Osieku.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych - nie dotyczy (ścieki sanitarne)

c) ilość i rodzaj emitowanych pyłów i gazów - nie dotyczy (kanalizacja sanitarna)

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami - nie dotyczy – technologia bezskratkowa

W  rejonie  planowanego  przedsięwzięcia  występują  w  większości  drogi gruntowe, w związku z tym roboty

prowadzone będą  w wykopach otwartych poprzez czasowe zajęcie drogi i odbudowę i odbudowę nawierzchni

gruntowej   po   pracach  ziemnych.  Drogi   utwardzone  brukiem  kamiennym,   żwirem  czy tłuczniem   będą

odbudowywane  z  materiałów  rozbiórkowych  z  kamienia  brukowego.

W  czasie realizacji  przedsięwzięcia  zasadniczo  nie  będzie występowało zapotrzebowanie na wodę do celów

technologicznych,  gdyż   na    miejsce   budowy    przywożone   będą   gotowe   do   zastosowania    produkty.

Jedynymi  ściekami  technologicznymi  powstającymi  w    miejscu  realizacji kanalizacji sanitarnej będą wody

pochodzące z  ewentualnego odwodnienia wykopów. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę

będą zabezpieczone w przenośne urządzenia sanitarne bądź na terenie baz ekip budowlanych.

Oddziaływanie  w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  na  wody  powierzchniowe  i  gruntowe  jest  związane   z

koniecznymi do wykonania pracami odwodnienia wykopów. W przypadku napotkania wody gruntowej należy

przystąpić  do  odwodnienia  wykopów  za  pomocą  igłofiltrów tak, aby poziom wody obniżył się do poziomu

poniżej dna wykopów.

Przy  wykonywaniu  wszelkich  prac  ziemnych  należy zwrócić uwagę na stan techniczny  wykorzystywanych

maszyn  i  urządzeń  budowanych.  Niedopuszczalne  jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów.

Przestrzeganie  powyższych  zaleceń  gwarantuje  należytą  ochronę  środowiska  wód  podziemnych   podczas

realizacji przedsięwzięcia.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie jego realizacji na środowisko wód powierzchniowych będzie związane

Ze  zrzutem  wód  z  odwodnienia  wykopów   wykonanych  pod  kanalizację  do  cieków   powierzchniowych.

Jakość  wód  ujmowanych  drenażem  w  czasie  prowadzenia  prac  montażowych  nie odbiega od jakości wód

płynących   w   pobliskich  ciekach   powierzchniowych.   Wody   z   drenażu   będą   odprowadzane   do   wód

powierzchniowych   w   niezmienionym   stanie  i   składzie.  Dlatego   też   brak  negatywnego  oddziaływania

prowadzonych prac odwodnieniowych na środowisko wód powierzchniowych.

Szczególną   uwagę   należy   zwrócić  na   stan  techniczny  maszyn  użytych  do  wykonawstwa  kanalizacji  i

odbudowy dróg.

Niedopuszczalne    jest    stosowanie   maszyn    i   urządzeń    mogących    spowodować    wyciek    substancji

ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych.

Oddziaływanie  na  środowisko  wód  powierzchniowych  prowadzonych   prac  budowlanych  przy   realizacji

przedsięwzięcia  jest  krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.

8.    Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko ze względu na

jego lokalny charakter i dużą odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

- Informacja  o  występujących  obszarach  podlegających   ochronie  na  podstawie  ustawy  z 16 kwietnia 2004r.    o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Planowane  przedsięwzięcie  leży w „Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Borów  Tucholskich” i  w  obszarze Natura 2000 „Bory Tucholskie” (PLB220009).

Obszar  Natura  2000  „Bory Tucholskie”  o  pow.  322 535,9  ha   obejmuje  wschodnią  część   makroregionu Pojezierza  Południowopomorskiego.  W  jego  skład  wchodzą   następujące  mezoregiony:  Bory  Tucholskie, wschodnia  część  Równiny  Charzykowskiej, północno-wschodnia  część Pojezierza  Krajeńaskiego, północna część  Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą  dolinami  Brdy  i  Wdy  oraz  urozmaiconą  licznymi  jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe.

W ostoi występuje co najmniej 28 gatunków ptaków  z  Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Gniazduje tu 107 gatunków ptaków.

W  okresie  lęgowym  obszar  zasiedla  co  najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków:  bielik (PCK),  kania  czarna  (PCK),  kania ruda (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje błotniak stawowy.

W  okresie  wędrówek  występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) łabędzia krzykliwego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku).

Największe w skali  regionu  skupienie jezior lobeliowych. Bogata lichenoflora. Dobrze zachowane torfowiska i zbiorowiska leśne.

Stanowiska licznych gatunków rzadkich i zagrożonych, w tym gatunków reliktowych. Bogata chiropterofauna.

##### Zagrożenia dla obszaru

Eksploatacja   torfu,   kredy,   piasku;   zmiany    stosunków    wodnych,    zagrożenie    eutrofizacją     siedlisk oligotroficznych;    presja    turystyczna,    zabudowa    letniskowa,   zabudowa    rozproszona,   kłusownictwo, drapieżnictwo   ze   strony   norki  amerykańskiej,  odpady,  ścieki,  zanieczyszczenie  wód,  zakładanie  upraw plantacyjnych (borówka amerykańska).

- Inne istotne informacje.

Brak.