Załącznik nr 2

……………………………………………

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

## Formularz cenowy

Oferujemy dostawę autobusu 17–osobowego (16 miejsc+kierowca), wyprodukowanego w roku 2013 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich (1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego), łącznie z wyposażeniem o parametrach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisanych poniżej, za cenę:

Cena całkowita netto: ....................................................... zł

w tym podatek Vat: ............... %, zł .................................

Cena całkowita brutto: ...................................................... zł.

Cena całkowita brutto: (słownie) ............................................................................................................................................... zł.

Oferowany przez nas autobus charakteryzuje się następującym wyposażeniem:

| LP. | OPIS KRYTERIUM | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | autobus powinien być fabrycznie nowy, nie starszy niż wyprodukowany w 2013r. dostosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim |  |  |
| 2. | autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu |  |  |
| 3. | autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych |  |  |
| 4. | nadwozie autobusu: | XXXXXXX | XXXXXX |
| a) | przeszklone, szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne |  |  |
| b) | długość całkowita pojazdu do 7000 mm, |  |  |
| c) | oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne” |  |  |
| d) | Drzwi boczne przeszklone przesuwane |  |  |
| e) | Drzwi tylne przeszklone otwierane |  |  |
| f) | hamulce tarczowe obu osi |  |  |
| 5. | silnik autobusu: | XXXXXX | XXXXXX |
| a) | wersja diesel |  |  |
| b) | moc – do160 KM |  |  |
| c) | spełniający normy czystości spalin EURO 5 |  |  |
| 6. | skrzynia biegów manualna, 6-biegowa (plus bieg wsteczny) |  |  |
| 7. | układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |
| 8. | ogranicznik prędkości do 100 km/h |  |  |
| 9. | bezpieczeństwo: | XXXXX | XXXXX |
| a) | system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania |  |  |
| b) | system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania |  |  |
| c) | system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania |  |  |
| d) | poduszka powietrzna dla kierowcy |  |  |
| e) | immobiliser |  |  |
| 10. | koła: | XXXXX | XXXXX |
| a) | opony letnie z pełnowymiarowym kołem zapasowym i felgami stalowymi z kołpakami (komplet) |  |  |
| b) | opony zimowe (komplet) |  |  |
| c) | ogumienie bezdętkowe |  |  |
| 11. | wnętrze pojazdu: | XXXXX | XXXXX |
| a) | klimatyzacja manualna z regulacją nawiewu |  |  |
| b) | pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera i kierowcy, |  |  |
| c) | bezpieczna kolumna kierownicy |  |  |
| d) | podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną |  |  |
| e) | pokrycie ścian, sufitu tapicerką miękką |  |  |
| f) | Wysuwany elektrycznie stopień przy drzwiach bocznych |  |  |
| g) | schowki pod siedzeniami |  |  |
| h) | wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych |  |  |
| i) | oświetlenie stopnia bocznego wejściowego, |  |  |
| j) | oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją jazdy nocnej |  |  |
| k) | szyby w drzwiach przeszklone , w przednich opuszczane, |  |  |
| l) | zegar cyfrowy |  |  |
| ł) | sygnał dźwiękowy o niewyłącznych światłach |  |  |
| m) | instalacja radiowa plus odtwarzacz CD |  |  |
| n) | lusterko wsteczne wewnętrzne |  |  |
| 12. | miejsca dla osób niepełnosprawnych: | XXXXX | XXXXX |
| a) | przystosowanie tylnych foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku |  |  |
| b) | szyny podłogowe do zamocowania 1 wózka inwalidzkiego |  |  |
| c) | komplet pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn |  |  |
| d) | pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku |  |  |
| e) | możliwość wprowadzenia osoby niepełnosprawnej na wózku tylnymi drzwiami |  |  |
| 13. | warunki gwarancji: | XXXXX | XXXXX |
| a) | gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu – minimum 24 miesiące |  |  |
|  | gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia - minimum 6 lat |  |  |
| b) | gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 3 lat |  |  |
| c) | pojazd musi mieć instrukcję w języku polskim |  |  |
| 14. | wymogi dodatkowe: | XXXXX | XXXXX |
| a) | centralny zamek sterowany pilotem |  |  |
| b) | tachograf cyfrowy |  |  |
| c) | pozostałe akcesoria: apteczka, gaśnica, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, |  |  |
| d) | halogeny |  |  |
| e) | dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. |  |  |

* w odpowiednią komórkę wstawić znak „X”.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

........................................                                             ........................................

(miejsce i data)                                                                                (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy)