Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót:

Przedmiotem zamówienia jest :

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSIEKU.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane -remontowe i renowacyjne.

CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Rodzaj - roboty budowlane

(określono za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych z przestrzeganiem Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej, a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSIEKU” zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Zamawiającego.

I. W zakres zadania wchodzi :

Przedmiotem inwestycji na działkach: nr 218/2 i 216 w Osieku jest remont świetlicy wiejskiej, polegający na:

W zakres zadania wchodzą prace remontowe wewnątrz świetlicy, m.in.:

a) posadzka

- usunięcie istniejącej podłogi świetlicy z desek na legarach – 271,100 m2

- rozebranie posadzek – 7,100 m2

- wykonanie podłogi ceramicznej wraz z podbudową – 256,500 m2

- wykonanie sceny, paneli podłogowych – 21,700 m2

b) ściany

- usunięcie istniejącej boazerii i z filarów i czoła sceny – 18,504 m2

- usunięcie starej farby – 271,520 m2

- uzupełnienie i wyrównanie tynku na uszkodzonych powierzchniach – 277,820 m2

- wyłożenie filarów płytkami – 13,680 m2

- wykonanie robót malarskich – 277,820 m2

c) ogrzewanie podłogowe

- położenie instalacji ogrzewania podłogowego – 249,400 m2

Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontami świetlic wiejskich w Gminie Osiek zostały przedstawione w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- przedmiary robót, zał. SIWZ

I. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.