1

Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót:

Przedmiotem zamówienia jest :

REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSIEK W MIEJSCOWOŚCIACH KARSZANEK , KASPARUS, LISÓWKO  I WYCINKI.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- Kod CPV 45453000-7; roboty remontowe i renowacyjne.

- Kod CPV 45400000-1 ; roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

- Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Rodzaj - roboty budowlane

(określono za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych z przestrzeganiem

Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 29.06.1995 r. o

statystyce publicznej, a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSIEK W MIEJSCOWOŚCIACH KARSZANEK , KASPARUS, LISÓWKO  I WYCINKI.”

zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Zamawiającego.

I. W zakres zadania wchodzi :

Przedmiotem inwestycji na działkach: nr 225 w Karszanku, nr 84/6 w Kasparusie, nr 3/1 w Lisówko, nr107 w Wycinkach jest remont świetlic wiejskich, polegający na:

1) W miejscowości WYCINKI:

a) wymiana stolarki okiennej na  PCV - 14 szt.

b) wymiana stolarki drzwiowej - 5 szt.

c) wymiana drzwi balkonowych na PCV -1 szt.

d) skucie tynku – 28 m2

e) wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami K-G -28 m 2

f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr.15cm–179 m2

g) okładziny poddasza z płyt K-G na stelażu mocowanego do drewnianej konstrukcji dachu – 179 m2

h) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – 220 m2

i) wykonanie gładzi gipsowych – 220 m2

j) demontaż istniejącej podłogi drewnianej oraz wykonanie nowej podłogi z desek-125,510m2

k) wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt paździerzowych podłogi od spodu konstrukcji na ruszcie – 125,510m2

l) odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków – 125,510 m2

ł) ułożenie podłogi drewnianej wraz z ułożeniem płyty OSB -125,510 m2,

m) wymiana balustrady drewnianej – 15 mb.,

n)  wymiana kontaktów – 15 szt. oraz montaż lamp oświetleniowych – 10 szt.

o) remont istniejących schodów drewnianych wraz z polakierowaniem – 9,26m2

p) wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – 7,84 m 2.

2) W miejscowości Lisówko:

a)   wymiana drzwi  zewnętrznych na drzwi aluminiowe profil ciepły – 1 szt.

b)  wymiana drzwi płytowych wewnętrznych -1 szt.

c)  wymiana 3 szt. okien na okna PCV,

d) wykonanie posadzki z płytek GRES na powierzchni 7,76 m 2

3)  W miejscowości Karszanek:

a)  wymiana okien na okna PCV – 5 szt.

b)  wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą – 2 szt.

c)  utwardzenie terenu kostką brukową betonową gr.6 cm -21,1 m2

4) W miejscowości Kasparus :

a)  wymiana skrzydeł drzwiowych – 6 szt,

b)  wymiana okien na okna z PCV – 13 szt..

c)  wymiana drzwi na drzwi  z PCV  - szt. 1

d) rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych i jego utylizacja–195 m 2

e) wykonanie łacenia dachu oraz porycie dachu blachodachówką -195m2

f) montaż rur spustowych – 6,9 mb.

g) montaż rynien dachowych – 29,0 mb.

h) wykonanie obróbek blacharskich – 30m2

i) przygotowanie podłoża ścian zewnętrznych pod ocieplenie-193,98 m2

j) ocieplenie ścian płytami styropianowymi 12 cm – 193,938 m2

k) wykonanie tynku cienkowarstwowego – 193,938 m2

Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z

remontami świetlic wiejskich w Gminie Osiek zostały przedstawione w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- przedmiary robót, zał. SIWZ

- inwentaryzacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kamionka gm. Smętowo Graniczne wraz

z wykazem zmian remontowych, zał. do SIWZ

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zał. do SIWZ.

III. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę)

wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.