Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221  Osiek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla przystępujących do przetargu  nieograniczonego  o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WYCINKI

ZATWIERDZONO:

Osiek, dnia  10.11.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawy Pzp)

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

tel. 	58 582 12 82

fax. 	58 582 12 11

e-mail: urzad@osiek.gda.pl

http://bip.osiek.biuletyn.net/

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1	Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej polegającej na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z płyt żelbetowych prefabrykowanych typu JUMB na odcinku 980 m i szerokości 4 m.

Zakres robót budowlanych: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe

- mechaniczne rozebranie nawierzchni

- wywiezienie ziemi samochodami w wyznaczone miejsce do 2 km

ROBOTY ZIEMNE

- wykopy mechaniczne w gruncie (zdjęcie gleby i humusu z poboczy)

- wykopy w gruncie pod koryta z załadunkiem i transportem urobku

PODBUDOWA

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie podbudowy z pospółki na poboczach jezdni gr. 10 cm

NAWIERZCHNIE

- ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych prefabrykowanych wielootworowych typu JUMB 
z wykonaniem podbudowy z podsypki piaskowej gr. 10 cm oraz zamuleniem otworów piaskiem (płyty grubości 12, 5 cm

- wykonanie nawierzchni z tłucznia jednowarstwowej na poboczach  szerokości 50 cm 
i grubości 10 cm.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- plantowanie terenu pasa drogowego mechanicznie

- wykonanie nawierzchni z tłucznia jednowarstwowej  grubości po zagęszczeniu 10 cm na odcinku przejściowym do istniejącej jezdni

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera plan zagospodarowania terenu działki,   przedmiar robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga! Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służą Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się 
z Wykonawcą ryczałtem.

Uwaga! Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Uwaga! Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne.

Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości 
i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów  konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego  materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące materiałów potwierdzające równoważność oferowanych materiałów.  Zamawiający uzna, czy materiał jest równoważny na etapie oceny złożonych ofert.

2.3. Wspólny słownik zamówień.

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

2.4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji robót.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na cały okres realizacji zamówienia  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli  pracowników drogowych : m.in. operatora sprzętu budowlanego, brukarzy. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób  kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych.

Wykonawca złoży w dniu zwarcia umowy oświadczenie potwierdzające zatrudnienie tych pracowników na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające  spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  jak wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  lub  podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  kontroli  przez   Państwową Inspekcję Pracy.

2.5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

2.6.  Zamawiający nie  dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

2.7.Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

2.8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67   ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tzn. przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Osiek.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia.

3.1. Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie do dnia 22.12.2017r. od dnia podpisania umowy.

3.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

3.4. Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności.

3.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1.  Nie podlegają wykluczeniu.

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie: art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp.

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o

udzielenie zamówienia.

4.1.2. Spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań i weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie,;

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań i weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie,;

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań i weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2., na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale 5 SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków.

4.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp tj. dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

5.1 W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1,2,4, ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:

- Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

5.2 W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz 
z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

5.3 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim  stosunków prawnych.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ.

5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr  5 do SIWZ.

5.6. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt.1,2,4.

5.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,   o którym mowa w pkt. 5.4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.8.

5.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ – dotyczące podwykonawców.

5.10.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.11. Podwykonawcy:

- Zgodnie z art. 36b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców;

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych;

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziele 5 pkt. 5.6. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziele 5 pkt. 5.6 i 5.7 SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polskim poświadczonym przez Wykonawcę.

5.13. Dokumenty potwierdzające spełnianie  warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

5.16. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.15. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.17. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriami Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów bezpośrednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5.20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.

Rozdział 6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2 Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę w formie wskazanej w §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

6.3 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób jest:

Inspektor – Mieczysław Torłop tel   fax. 58 582 12 11, e-mail: usc@osiek.gda.pl

Rozdział 7. Przekazywanie SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ.

7.1. SIWZ w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. SIWZ, w formie pisemnej, Zamawiający przekaże na wniosek wykonawcy w terminie 5 dni od jego złożenia.

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

7.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej.

7.4. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

Rozdział 8. Wadium/termin związania ofertą, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

8.1. Zamawiający  nie wymaga złożenia wadium.

8.2.Termin związania  ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8.3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim lub                         w języku urzędowym kraju pochodzenia Wykonawcy wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9.3 Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne o czym poinformuje Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, tabeli elementów cenowych,  terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

9.4. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.

9.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wymienionych w nim załączników. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:

Oferta na inwestycję pn.: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”

Nie otwierać przed 24.11.2017 r. godz. 13:15

Zaleca się zamieszczenie na kopercie nazwy i adresu (siedziby) Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.

9.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do zaciągania zobowiązań                    w imieniu Wykonawcy bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.  Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy  z zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa  i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby Wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa  w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz                 z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja                                         z zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

9.7. Wykonawca składający ofertę wspólną z innymi wykonawcami i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako podmiot innej oferty wspólnej zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.

9.8 Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

Rozdział 10. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.

10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4 (Sekretariat Urzędu Gminy)   w terminie do dnia 24.11.2017r. do godz. 13:00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.11.2017r. o godz. 13:15
w pokoju Wójta Gminy.

10.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia zamawiającego,                      w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego                                            i oznaczonego w sposób określony w punkcie 9 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.

Rozdział 11. Sposób obliczenia ceny.

11.1 Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, uwzględniając koszty wszystkich wymagań  i okoliczności wpływających na cenę.

11.2 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, opusty, rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT.

11.3 Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że :

- zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą SIWZ wraz z załącznikami,

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze SIWZ wraz z załącznikami, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania,

- cena obliczona wg powyższych zasad na podst. indywidualnej kalkulacji Wykonawcy nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację,

- niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie,

11.4 Cenę (łącznie) obliczoną zgodnie z powyższym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie formularza oferty.

11.5 Nazwy własne występujące w przedmiarach należy traktować jako nazwy pomocnicze, przykładowe, w celu określania ich parametrów  i jakości. Dopuszcza się stosowanie wyrobów materiałów, urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów.

11.6 Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym/poglądowym.

Rozdział 12. Kryteria oceny ofert.

12.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie określonymi poniżej kryteriami.

12.2 Oferty oceniane będą punktowo: 1% = 1 pkt. Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

12.3 Przy ocenie ofert każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena oferty brutto – 60%

- okres udzielonej gwarancji – 40 %

12.4 Przez kryterium „cena oferty brutto” rozumie się cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty, zawierającą wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Najwyższą liczbę punktów – 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.

12.5 Przez kryterium „okres udzielonej gwarancji” rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta                               z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość punktów w kryterium 2 oceny ofert (40 pkt).

12.7 W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym oferentom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria wg następujących wzorców:

Kryterium P1.  Cena oferty brutto – 60% (max. 60 punktów)

| Kryterium P1 | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto ( C ) | 60 % | 60 punktów |

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min

P1(C) =   ------------  x Max (C)

C (i)

gdzie:

| Cmin | najniższa cena brutto oferty, spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| --- | --- |
| C(i) | cena brutto oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

Kryterium P2 . Długość okresu gwarancji  – 40% (max. 40 punktów)

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji.

Terminy należy podać w pełnych miesiącach tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy.

| Kryterium P2 | Zaoferowany okres gwarancji | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Okres udzielonej gwarancji (G) | 60 miesięcy | 40 pkt. |
| Okres udzielonej gwarancji (G) | 48 miesięcy | 20 pkt. |
| Okres udzielonej gwarancji (G) | 36 miesięcy | 0 pkt. |

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

P= P1+P2

Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą sumę  punktów(P) zgodnie z wzorem powyżej.

Rozdział 13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                                   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                                   o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3  ustawy Pzp,

7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu

związania ofertą;

7b) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa

lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 14. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

- w przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 15. Formalności dotyczące podpisania umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

- W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy            w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 16. Istotne zmiany w umowie.

16.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień                            w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

    - Termin wykonania zamówienia :

- wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BiHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 100 C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z   Instytutu Meteorologii   i Gospodarki Wodnej ( właściwy dla miejsca budowy), w szczególności średnie temperatury dziennej,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp.,

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,

- nie wywiązywanie się z  uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.)

    - Przedmiot zamówienia:

- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,

- konieczność wykonania robót zamiennych,

- rezygnacja z wykonania niektórych robót,

- zaniechanie wykonywania niektórych robót,

    - Wynagrodzenie umowne:

- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

    - Innych postanowień umowy:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,

16.2. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział 17. Środki ochrony prawnej.

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie.

17.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

17.2.1.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu;

17.2.1.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

17.2.1.3. Odrzucenia oferty odwołującego;

17.2.1.4. Opisu przedmiotu zamówienia;

17.2.1.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty.

17.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

17.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4. i 17.2.5. wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 17.2.1.

17.4. Skarga do sądu.

17.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17.4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

17.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Załączniki:

Zał. Nr 1 do SIWZ . Formularz oferty;

Zał. Nr 2 do formularza oferty . Tabela cenowa elementów robót;

Zał. Nr 3 do SIWZ. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

Zał. Nr 5 do SIWZ Pisemne zobowiązanie podmiotu o udostępnieniu Wykonawcy niezbędnych zasobów do wykonywania zamówienia,

Zał. Nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej;

Zał. Nr 7 do SIWZ Części zamówienia (robót) , które Wykonawca zamierza powierzyć                                 podwykonawcom;

Zał. Nr 8 do SIWZ Wzór umowy - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną                    wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Zał. Nr 9 do SIWZ Przedmiar robót

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia pn.

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki ”

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  .........................................................................

z siedzibą w ...................................................... przy ulicy ...................................  nr ........

tel. ................................. fax..................................

oświadczamy, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto: ….....................................................................….zł

słownie: ................................................................................................................

tj. wynagrodzenie netto  wraz z podatkiem VAT.

w tym

- obowiązujący podatek VAT …………………zł

- wartość netto ………………..zł

2.Oferuję wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r.

3.Udzielam gwarancji na okres …………………………… liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Oferujemy 30 dniowy termin płatności.

5. Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

6. Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń

oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.

7. Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do

zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. Roboty objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami.*

Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom.*

- załącznik nr 7 do SIWZ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

10. Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach

o nr ....................... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

*niepotrzebne skreślić

....................................................................

w imieniu Wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y)

osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

………………………..

Miejscowość  (data)

Załącznik  2 do formularz oferty

Tabela cenowa elementów robót

wykonania zamówienia pn.

Poniższe wartości stanowią ceny za wykonanie kompletnych elementów robót z dostawą i montażem urządzeń, materiałów i wyposażenia, niezbędnymi robotami tymczasowymi, budowlanymi, instalacyjnymi i odtworzeniowymi, w zakresie wszystkich niezbędnych specjalności budowlanych, wszelkimi pracami towarzyszącymi i innymi czynnościami w rozumieniu prawa budowlanego, od których wykonania zależy oddanie do użytku w pełni sprawnego obiektu lub systemu o zaprojektowanych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  sztuką budowlaną.

| Nr | Element robót | Sposób rozliczeń | Wartość *) bez VAT [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki” |  |
| Roboty budowlane |
| 1. | Roboty przygotowawcze | ryczałt |  |
| 2. | Roboty ziemne | ryczałt |  |
| 3. | Podbudowa | ryczałt |  |
| 4. | Nawierzchnie | ryczałt |  |
| 5. | Roboty wykończeniowe | ryczałt |  |
| A. RAZEM wartość bez podatku VAT [zł] |  |
| B. Podatek VAT 23% [zł] |  |
| OGÓŁEM CENA brutto [zł] (A + B) |  |

*) należy  wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie.

Oświadczam, że podane ceny są ryczałtowymi cenami netto i obowiązują do końca realizacji umowy.

-----------------------------------------------------------------

(data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do  reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.  „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”, prowadzonego przez Gminę Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział 4

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział 4,polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. w następującym zakresie: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”, prowadzonego przez Gminę Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 4, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – wzór

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE

PODMIOTU O UDOSTĘPNIENIU WYKONAWCY

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Podmiotu: ….......................................................................................................

........................................................................................................................................

Adres Podmiotu: ........................................................................................................................................

reprezentowany przez: ....................................................................................................

.........................................................................................................................................

Oświadczam/y, że do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu)

Oświadczam iż :

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:…......................................

……………………………………………………………………………………………………………

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: …................................................................................................................................................

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …................................................................................................................................................

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …................................................................................................................................................

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …................................................................................................................................................

……………………………….

Miejscowość (data)                                                                             ……………………………………………………………………

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do

Reprezentowania)

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ-wzór

| ( pieczęć wykonawcy) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”

(Imię i Nazwisko)

……………………………………………………………………………………

reprezentując Wykonawcę (nazwa)

……………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 24 ust.11 ustawy Pzp oświadczam, że:

Należę*/nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

………………………..

Miejscowość  (data)

....................................................................

w imieniu Wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y)

osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

* W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, dołącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przekazuje dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ-wzór

......................................................

pieczątka firmowa wykonawcy

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (ROBÓT), KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| Lp. | Część zamówienia , które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

....................................................................

w imieniu Wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y)

osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

………………………..

Miejscowość (data)

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ –wzór umowy

UMOWA  ……..

Niniejsza umowa zawarta została w Osieku w dniu ……………… r. pomiędzy:

Gminą Osiek z siedzibą w Osieku ul. Kwiatowa 30 ,

83-221 Osiek zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Wójta Gminy – Janusza Kaczyńskiego

a

……………………..prowadzącym działalność pod nazwą

……………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

NIP …………………  Regon ……………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm. ) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wycinki”

zwanego w dalszej treści „przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa potwierdza co następuje:

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakresem określonym w dokumentacji kosztorysowej – przedmiar robót stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy wynika to z dokumentów określonych  w ofercie, SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć roboty oraz usunąć wady w całkowitej zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 2 Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców oraz ewentualne zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na etapie postępowania przetargowego,

4) Dokumentacji kosztorysowej

5) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia)

2. Wszystkie w/w elementy są jednakowo równoważne. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz którymkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

4. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych przedmiotem umowy, niniejszą Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności.

§ 3 Termin realizacji przedmiotu umowy

      - Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi nie później niż 7

dni od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, który Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie określone niniejszą umową w terminie: do 22.12.2017 r.

3.	Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości odbioru pod warunkiem, że w dacie doręczenia tego zawiadomienia przedmiot umowy był faktycznie wykonany. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

4.	Termin zakończenia robót obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

5.	Dopuszcza się możliwość zmiany terminu określonego w ust. 2, w sytuacji wystąpienia jednej z okoliczności opisanych w § 6.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Z zastrzeżeniem zapisów poniższych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę brutto …………………...…. zł,

(słownie: ……………………………………………..).

2.	Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze prac.

§ 5 Rozliczenia robót i płatności

1.	Należność za wykonanie zamówienia regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

Na fakturze VAT należy umieścić następujące dane:

Nabywca:

Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

NIP 592 16 46 366

2.	Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych w art. 143c  ustawy Pzp.

3.	Wykonany zakres robót podlegający zapłacie będzie potwierdzany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego.  Protokół odbioru końcowego musi  zostać zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

4.	Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie  protokołu odbioru końcowego.

5.	Do faktury końcowej za wykonanie  przedmiotu umowy, Wykonawca   dołączy dodatkowo oświadczenie podwykonawców o pełnym  zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umową z Wykonawcą.

6.	Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

7.	Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

8.	Wykonawca jest 	upoważniony 	do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 7 Zmiany do umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  dla  swej  ważności formy pisemnej  w  postaci  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony. Zamawiający zgodnie  z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia:

a) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

b) zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BiHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 100 C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z   Instytutu Meteorologii   i Gospodarki Wodnej ( właściwy dla miejsca budowy), w szczególności średnie temperatury dziennej,

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych,

e)wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp.,

f)konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,

g)nie wywiązywanie się z  uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.)

Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiających bądź utrudniających prowadzenie robót, termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

2) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,

- konieczność wykonania robót zamiennych,

- rezygnacja z wykonania niektórych robót,

- zaniechanie wykonywania niektórych robót.

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów  
     i usług (VAT).

4) w zakresie dotyczącym innych postanowień umowy:

a)zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

b)zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

3.	O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie.

4.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, zamówienie wykona bez udziału Podwykonawców, za wyjątkiem robót w zakresie …………………….., które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów.

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

3.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.	Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  w przypadku gdy:

1)	przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, usługi lub roboty budowlanej,

2)	termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust 2 niniejszej umowy,

3)	umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

4)	umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy lub nie zawiera ich w ogóle,

5)	przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamówienia, określony w §1,

6)	umowa nie zawiera informacji o zakresie robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.	Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się  za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy netto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej umowy, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10.	W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.	Przepisy ust. 3 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12.	Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.

13.	Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania części robót i odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak  za swoje  własne.

14.	Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

15.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmienić Podwykonawcy.

16. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów.

17. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót poinformuje i uzyska akceptację Zamawiającego.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również za Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

§ 10 Materiały

Materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 11 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca przerwał realizację robót i pomimo wezwania Zamawiającego do złożenia stosownych wyjaśnień i przystąpienia do realizacji robót przerwa trwa dłużej niż 14 dni, (nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy –  za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie),

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,

4) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacji firmy Wykonawcy.

2. Poza sytuacjami opisanymi w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  od umowy w sytuacji określonej w art. 143c ust. 7 oraz 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy, licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

2) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,

4) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia.

Zamawiający:

1) dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia.

§ 12 Gwarancja

1. Wykonawca udzieli …… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

3. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym od daty odbioru końcowego lub od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy w przypadku  wystąpienia wad na etapie odbioru końcowego.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

6. Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego oraz pieszego Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 12 godzin licząc od godziny skutecznego powiadomienia, i przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.

8. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

9. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie  z §15 ust. 2. pkt 3 niniejszej umowy.

10. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do uczestniczenia w okresowych przeglądach gwarancyjnych.

§ 13 Rękojmia za wady

Ustala się, że okres obowiązywania rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 14 Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty budowlane lub usługi (czynności) bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli  pracowników drogowych : m.in. operatora sprzętu budowlanego, brukarzy,  w zakresie realizacji zamówienia wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia (przedmiary robót, kosztorysy ofertowe ), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

2. Obowiązek, o którym mowa ust. 1 nie dotyczy:

a) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

b) osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz laboratoryjną budowy,

c) dostawców materiałów,

d) Podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie czynności w zakresie wskazanym w ust. 1,

e) osób wykonujących czynności, które nie będą nosiły cech charakterystycznych dla stosunku pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

3. Wymagania określone w ust. 1 dotyczą także podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie  o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia złoży oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać nazwę podmiotu składającego oświadczenie, wykaz stanowisk z podaniem  liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób.

5. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1 ma prawo żądać złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia, co do zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zostać złożone inspektorowi nadzoru i/lub Zamawiającemu lub jego przedstawicielom w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia żądania

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1  zamawiający przewiduje zapłatę przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 2 pkt. 6, a osoba lub osoby wykonujące czynności na budowie a niewymienione w oświadczeniu będą zobowiązane opuścić plac budowy. Strony przyjmują, iż jakiekolwiek negatywne konsekwencje związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikłe z konieczności opuszczenia placu budowy przez daną osobę (osoby) będą obciążały Wykonawcę.

§ 15 Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1,

2) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust.

2 umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4) z tytułu niezastosowania się do poleceń wydanych przez inspektora nadzoru lub poleceń zachowania się w sposób zgodny z umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wydanymi przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki

w wykonaniu polecenia w stosunku do każdego przypadku niezastosowania się do

polecenia,

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót karę umowną w wysokości 1000,00zł za każdy stwierdzony przypadek,

6) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w §14 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę i nie wymienionych w § 14 ust. 2  w wysokości 1000 za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby (osób).

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie  7 dni od daty zgłoszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiającemu, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia powyższego projektu w przypadku jego zmiany w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia wezwania,

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia powyższego projektu w

terminie 7 dni licząc od daty doręczenia wezwania,

9) za brak zapłaty lub nieterminową wypłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy

w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 7 dni.

W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiający może w pierwszej kolejności potrącić należną mu od Wykonawcy karę z wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Zamawiający jest również uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych

z należności przysługującej Wykonawcy.

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie dokonane przez  Zamawiającego

z  płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

5. Umowa niniejsza zawiera 13 stron ponumerowanych i parafowanych.

6. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Zamawiającego: 	 	 	 	     W imieniu Wykonawcy:

1.   ...................................................... 	 	        1.   ..................................................

(pieczęć i podpis) 	 	 	 	 	                  (pieczęć i podpis)

# Footnotes

W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.