Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Osiek

Nazwa i kod CPV:

45000000-7  roboty budowlane

45233120-6  roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor:

Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

- WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej i  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją drogi gminnej w zakresie: wykonania koryta, zdjęcie kamienia wraz z wywozem, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie płyt betonowych ażurowych na jezdni, umocnienie poboczy. Projektowane odcinki drogi posiadają nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa utwardzona tłuczniem kamiennym. W pasie dróg przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości z płyt zbrojonych ażurowych IOMB 100*75*12,5 cm o nośności min. 50kN wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywami o szerokości 0,5m zależnie od możliwości pasa drogowego.

- MATERIAŁY

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:

- 12,5 cm - płyta betonowa typu IOMB 100x75 cm, z betonu B-25 lub B-30 ze zbrojeniem z podwójnej siatki z pręta fi6 mm

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 10 cm - warstwa odcinająca z piasku

Pobocza drogowe umocnione /2*0,5m/:

-      12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcja 0/31,5mm stabilizowanego

Mechanicznie

- SPRZĘT

Sprzęt do wykonania podbudowy.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochodów do transportu mieszanki

- spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania podbudowy

- równiarek samojezdnych do profilowania dróg

- walców do zagęszczania

- beczkowozów lub wozów asenizacyjnych do uzyskania wilgotności optymalnej mieszanki

- sprzętu pomiarowego do czynności kontrolnych

- TRANSPORT

Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawa poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym  
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płasko w stosach, po 10 warstw w stosie.

- WYKONANIE ROBÓT

Przygotowanie podłoża

Rozebranie istniejącej nawierzchni. Podłoże powinno być odwodnione i wyrównane, wyprofilowane 
i zagęszczone. Roboty ziemne przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym samochodami wywrotkami z użyciem koparki, równiarki. Podłoże należy zagęści, wyprofilować, zapewni odwodnienie poprzez wykonanie odpowiednich spadków. Zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia robót w sposób gwarantujący ciągłe odprowadzenie wód powierzchniowych 
i gruntowych . Rozłożone warstwy podbudowy należy zagęszczać od krawędzi w kierunku osi. Wilgotność materiału w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją + 10% jej wartości .

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych:

Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt.

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko  w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową.

Dane  techniczne

- ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,00 m+ pobocze utwardzone

- ktg. ruchu KR2,

- klasa drogi – D,

- obciążenie osiowe 100 kN/oś,

- V proj. – 40 km/h,

- szerokość części jezdnej – 4,00 m

- ciąg jezdny dopuszczający ruch – 5,00 m

- przekrój jezdni – drogowy,

- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy – 2%,

- spadki poboczy – 7%

- spadki podłużne niwelety drogi – 0,6%-2,67%,

- WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

Szerokość podbudowy/nawierzchni:

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej: - 0,+10cm.

Grubość warstw:

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych, co najmniej raz na 20 mb drogi lub raz na obszarach w miejscach wskazanych losowo przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne odchyłki od założonej grubości nie powinny przekracza ± 3cm. Jednak średnia z pomiarów nie może dawać wartości ujemnej.

Badanie gotowej nawierzchni będzie polegała na sprawdzeniu:

- równości nawierzchni wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

- prawidłowości spadków.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inwestora jeżeli spełnią warunki, o których jest mowa 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt 6.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych oraz potwierdzający jakość robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

A. Wytyczne zamawiającego

B. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami Dz. U nr 49 poz.356 dot. gruzobetonu

C. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir 
i mieszanka.